АНКЕТА № 1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2. (МКОУ СОШ № 2).

623955. Свердловская обл, г. Тавда,ул. К.Маркса 13,т. 3-00-06 секретарь, 3-00-18 директор/факс., school2tavda@yandex.ru

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта : МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа Свердловской области.

Вид деятельности:  образовательная деятельность.

Форма собственности объекта: оперативное управление на неопределенный срок.

Размещение объекта: отдельно стоящее здание  2 этажа; год постройки:  1937 год. (капитального ремонта – 2008г.).,23 классных кабинета, 1 учительская комната, 1 столовая, 1 спортивны зал, 2 туалета, 0 медицинских кабинетов,

Объем предоставляемых услуг : 300 чел.

### Наружные входы. Входная группа

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота площадки, см | 29 | --- | --- |
| Поручни (ограждение) | нет | да, если высота площадки более 45 см | К, О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Лестница наружного входа |
| Ширина марша, см | 400 | не менее 135 | О, С |
| Высота ступени, см | 15 | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 33 | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | нет | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | нет | да | О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | О, С, Г |
| Поручни ограждения лестницы |
| Поручни с двух сторон непрерывные | нет | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | О, С |
| Пандус наружного входа отсутствует |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | нет | не менее 100 | К |
| Уклон, % | нет | не более 8 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса) отсутствует |
| Разворотные площадки. Длина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Тамбур |
| Высота порогов, см | 2.5 | не более 2,5 | К, О |
| Двери наружные |
| Ширина дверного проема в свету, см | 77 | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | нет | да | С |

## Пути движения в учреждении

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |
| Ширина марша, см | 150 | не менее 135 | О, С, Г |
| Высота ступени, см | 20 | не более 15 | О, С, Г |
| Глубина проступи, см | 60 | не менее 30 | О, С, Г |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | нет | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни | нет | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные | нет | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | нет | не менее 30 | О, С |
| Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |
| Уклон, % | нет | не более 8 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Коридоры /холлы/ галереи и т.п. |
| Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см | 288 | не менее 120 | К |
| Глубина зоны перед дверью при открывании | да | да | К |
| Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см | нет | 60 | С |
| Двери внутренние (кроме технических помещений) |
| Ширина дверного проема в свету, см | 130 | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | нет | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) |
| Высота ступени, см | 17 | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 32 | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | нет | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуг) |  |  |  |
| Высота ступени, см | 17 | Не более 15 | О.С. |
| Глубина проступи, см | 32 | Не менее 30 | О.С. |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | нет | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуг) |  |  |  |
| Высота ступени, см | 17 | Не более 15 | О.С. |
| Глубина проступи, см | 32 | Не менее 30 | О.С. |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | нет | да | С |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги отсутствует |
| Кабина. Ширина дверного проема в свету, см | нет | не менее 80 | К |
| Кабина. Рельефные указатели на панели управления | нет | да | С |
| Кабина. Высота расположения панели управления, см | нет | 90–110 | К |
| Номер этажа напротив лифта | нет | да | К, О, С, Г |
| Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова | нет | да | С |
| Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1) |
| Пандус междуэтажный | нет | да | К |
| Пандус междуэтажный. Ширина марша, см | нет | не менее 100 | К |
| Пандус переносной | нет | да, если отсутствует пандус междуэтажный | К |
| Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа) |
| Платформа (подъемник) для инвалидов | нет | да | К, О, С |
| Габариты разворотной площадки, ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Габариты разворотной площадки, глубина, см | нет | не менее 150 | К |

## Зона оказания услуг

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения различного функционального назначения классные кабинеты |
| Ширина проема двери в свету, см | 101 | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание через окно/прилавок |
| Высота рабочей поверхности, см | нет | 80-110 | К |
| Габариты зоны обслуживания, ширина, см | нет | не менее 90 | К |
| Обслуживание в кабинете2 -спортивный зал |
| Ширина проема двери в свету, см | 82 | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание в кабинете2 - учительская |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 90 | Не менее 90 |  |
| Обслуживание в кабинете2 столовая |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 80 | Не менее 90 |  |
| Обслуживание с перемещением по маршруту2 |
| Ширина полосы движения, см | нет | не менее 120 | К, О |
| Кабина индивидуального обслуживания |
| Габариты кабины, ширина, см | нет | не менее 160 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | нет | не менее 180 | К |
| Место для сидения | нет | да | О |

## Санитарно-бытовые помещения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Санузел М |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см | 739 | не менее 150 | К |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см | 296 | не менее 150 | К |
| Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см | 79 санузел -110 в кабину | не менее 90 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | 122 | не менее 180 | К |
| Габариты кабины, ширина, см | 117 | не менее 165 | К |
| Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | нет | да | К |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см | нет | 30 | С |
| Санузел Ж |  |  |  |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см | 739 | не менее 150 | К |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см | 296 | Не менее 150 | К |
| Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см | 79 в санузел -110 в кабину | Не менее 90 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | 122 | не менее 180 | К |
| Габариты кабины, ширина, см | 117 | Не менее 165 | К |
| Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | нет | да | К |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см | нет | 30 | С |

## Средства информации и телекоммуникации

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги |
| Маркировка кабинетов приема со стороны ручки | нет | да | С |
| Маркировка на кнопках управления лифта | нет | да | С |
| Маркировка на поручнях лестниц | нет | да | С |

## Территория учреждения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона обслуживания. Вход на территорию |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см | 135 | не менее 90 | К, О |
| Открытые автостоянки |
| Автостоянка для посетителей | нет | да | К, О |
| Доля машиномест для инвалидов, % | нет | не менее 10% от общего числа | К, О |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание |
| Указатели направления движения | нет | да | К, О, Г |
| Открытая лестница отсутствует |
| Ширина марша, см | нет | не менее 135 | О |
| Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Дополнительные разделительные поручни | нет | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступени | нет | да | С |
| Пандус отсутствует |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | нет | не менее 100 | К |
| Уклон, % | нет | не более 8 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |

## Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

| № п/п | Наименование элементов | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1. | Наружные входы. Входная группа |  |  |  |  |
| 2. | Пути движения в учреждении |  |  |  |  |
| 3. | Зона оказания услуг |  |  |  |  |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 6. | Территория учреждения |  |  |  |  |
| 7. | Выводы о доступности |  |  |  |  |

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

| Степень доступности учреждения | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Учреждение доступно полностью |  |  |  |  |
| Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Учреждение не доступно, требуется адаптация |  |  |  |  |

Дата составления паспорта 			9.06.2016г.

Паспорт составил: _________О.Б. Ударцева.

Контактный тел. 8(34360) 3-00-06

Директор школы:

_________Санникова Е.А.

АНКЕТА № 2

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2. (МАОУ-СОШ № 2).

623955. Свердловская обл, г. Тавда,ул. К.Маркса 18 т. 3-00-06 секретарь, 3-00-18 директор/факс., school2@tavda.info.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта : МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа Свердловской области.

Вид деятельности:  образовательная деятельность.

Форма собственности объекта: оперативное управление на неопределенный срок.

Размещение объекта: отдельно стоящее здание  2 этажа; год постройки:  1961 год. (капитального ремонта – 2008г.).9 классных кабинетов, 1 спортивный зал, 1 медицинский кабинет, 1 учительская., 2 туалета, 1 столовая.

Объем предоставляемых услуг : 200 чел.

## Наружные входы. Входная группа

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота площадки, см | 58 | --- | --- |
| Поручни (ограждение) | нет | да, если высота площадки более 45 см | К, О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Лестница наружного входа |
| Ширина марша, см | 300 | не менее 135 | О, С |
| Высота ступени, см | 15 | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 33 | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | нет | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | нет | да | О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | О, С, Г |
| Поручни ограждения лестницы |
| Поручни с двух сторон непрерывные | нет | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | О, С |
| Пандус наружного входа |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | 100 | не менее 100 | К |
| Уклон, % | нет | не более 8 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса) |
| Разворотные площадки. Длина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Тамбур |
| Высота порогов, см | 2.5 | не более 2,5 | К, О |
| Двери наружные |
| Ширина дверного проема в свету, см | 114 | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | нет | да | С |

## Пути движения в учреждении

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |
| Ширина марша, см | нет | не менее 135 | О, С, Г |
| Высота ступени, см | нет | не более 15 | О, С, Г |
| Глубина проступи, см | нет | не менее 30 | О, С, Г |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | нет | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни | нет | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные | нет | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | нет | не менее 30 | О, С |
| Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |
| Уклон, % | нет | не более 8 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Коридоры /холлы/ галереи и т.п. |
| Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см | 188 | не менее 120 | К |
| Глубина зоны перед дверью при открывании | да | да | К |
| Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см | нет | 60 | С |
| Двери внутренние (кроме технических помещений) |
| Ширина дверного проема в свету, см | 95 | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | нет | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) |
| Высота ступени, см | 17 | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 32 | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | нет | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |
| Высота ступени, см | 17 | Не более 15 | О.С. |
| Глубина проступи, см | 32 | Не менее 30 | О.С. |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | нет | да | С |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |
| Кабина. Ширина дверного проема в свету, см | нет | не менее 80 | К |
| Кабина. Рельефные указатели на панели управления | нет | да | С |
| Кабина. Высота расположения панели управления, см | нет | 90–110 | К |
| Номер этажа напротив лифта | нет | да | К, О, С, Г |
| Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова | нет | да | С |
| Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1) |
| Пандус междуэтажный | нет | да | К |
| Пандус междуэтажный. Ширина марша, см | нет | не менее 100 | К |
| Пандус переносной | нет | да, если отсутствует пандус междуэтажный | К |
| Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа) |
| Платформа (подъемник) для инвалидов | нет | да | К, О, С |
| Габариты разворотной площадки, ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Габариты разворотной площадки, глубина, см | нет | не менее 150 | К |

## Зона оказания услуг

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения различного функционального назначения ----------------- классные кабинеты |
| Ширина проема двери в свету, см | 114 | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание через окно/прилавок |
| Высота рабочей поверхности, см | нет | 80-110 | К |
| Габариты зоны обслуживания, ширина, см | нет | не менее 90 | К |
| Обслуживание в кабинете2 кабинет медицинский |
| Ширина проема двери в свету, см | 114 | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание в кабинете2 столовая |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 114 | Не менее 90 | К,О |
| Обслуживание в кабинете2 учительская |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 80 |  |  |
| Обслуживание в кабинете2 спортивный зал |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 80 |  |  |
| Обслуживание с перемещением по маршруту2 |
| Ширина полосы движения, см | нет | не менее 120 | К, О |
| Кабина индивидуального обслуживания |
| Габариты кабины, ширина, см | нет | не менее 160 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | нет | не менее 180 | К |
| Место для сидения | нет | да | О |

## Санитарно-бытовые помещения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| СанузелЖ |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см | 110 | не менее 150 | К |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см | 120 | не менее 150 | К |
| Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см | 75 в санузел – 65 в кабину | не менее 90 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | 120 | не менее 180 |  |
| Габариты кабины, ширина, см | 88 | не менее 165 | К |
| Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | нет | да | К |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см | нет | 30 | С |
| СанузелМ |  |  |  |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см | 110 | Не менее 150 | К |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см | 130 | Не менее 150 | К |
| Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см | 75 в санузел – 65 в кабину | Не менее 90 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | 120 | Не менее 180 |  |
| Габариты кабины ширина, см | 79 | Не менее 165 | К |
| Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | нет | да | К |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см | нет | да | К |

## Средства информации и телекоммуникации

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги |
| Маркировка кабинетов приема со стороны ручки | нет | да | С |
| Маркировка на кнопках управления лифта | нет | да | С |
| Маркировка на поручнях лестниц | нет | да | С |

## Территория учреждения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона обслуживания. Вход на территорию |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см | 90 | не менее 90 | К, О |
| Открытые автостоянки |
| Автостоянка для посетителей | нет | да | К, О |
| Доля машиномест для инвалидов, % | нет | не менее 10% от общего числа | К, О |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание |
| Указатели направления движения | нет | да | К, О, Г |
| Открытая лестница |
| Ширина марша, см | нет | не менее 135 | О |
| Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Дополнительные разделительные поручни | нет | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступени | нет | да | С |
| Пандус |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | нет | не менее 100 | К |
| Уклон, % | нет | не более 8 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |

## Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

| № п/п | Наименование элементов | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1. | Наружные входы. Входная группа |  |  |  |  |
| 2. | Пути движения в учреждении |  |  |  |  |
| 3. | Зона оказания услуг |  |  |  |  |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 6. | Территория учреждения |  |  |  |  |
| 7. | Выводы о доступности |  |  |  |  |

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

| Степень доступности учреждения | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Учреждение доступно полностью |  |  |  |  |
| Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Учреждение не доступно, требуется адаптация |  |  |  |  |

Дата составления паспорта

Паспорт составил: О.Б. Ударцева.

Контактный тел. 8(34360) 3-00-06

# Footnotes

При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.